## Slide 1
ID601 TEST Board
간단 사용 매뉴얼
ID601 TEST Board / 간단 사용 매뉴얼
01
고객사(MOBIS) 보드
시리얼 연결 · 레지스터 제어 · 시험 명령 · 버전 확인
코드 기준 v1.0.0 / 문서 v1
2026.10.22
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 2
PC 시리얼 연결
ID601 TEST Board / 간단 사용 매뉴얼
03
터미널 설정
보드의 시리얼 포트에 연결된 COM 포트를 선택합니다.
115200 bps / 8 data bits / Parity 없음 / Stop 1 / Flow control 없음
통신 확인
시작 배너의 FW Version과 FW Git Rev를 함께 확인합니다.
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c, version.h, FW/Build/prebuild.py and postbuild.py. Updated 2026-10-22.

## Slide 3
VCC와 통신 준비
VCC 3.3V를 켜고 실제 연결 개수(1~5)를 설정한 뒤 ID를 생성합니다.
아래는 ID601 1개 연결 예시입니다.
ID601 TEST Board / 고객사 보드 사용 매뉴얼
Tera Term / COM port / 115200 8N1
ID601>id601_power 1 1
[CLI] ID601 VCC set to 3.3V.
ID601>id601_daisy 1
[CLI] ID601 daisy chain length set to 1.
ID601>id601_command 2
[CLI] ID601 idgen command executed.
ID601>id601_read 1 1 0x00
[CLI] Successfully read from ID601 General register. (IC: 1, Addr: 0, Data: 257, 0x101)
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 4
레지스터 명령 형식
ID601 TEST Board / 간단 사용 매뉴얼
06
읽기와 쓰기
id601_read <bank> <ic> <addr>
id601_write <bank> <ic> <addr> <data>
bank: 0=목록, 1=General, 2=Mirror / ic: 1부터 연결 개수까지
addr: General 0x00~0x3F, Mirror 0x00~0x1E
data: 0x000~0xFFF / 10진수 또는 0x 접두어 16진수
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 5
레지스터 읽기 예시
bank 1은 General, bank 2는 Mirror입니다. 0은 사용법만 표시합니다.
읽은 값은 Data(10진수)와 0x 값(16진수)으로 표시합니다.
테라텀 표시 예시
입력된 bank에 따라 ADDR_EXT는 자동으로 전환됩니다.
TESTMODE 진입은 별도 제어가 필요합니다.
ID601 TEST Board / 고객사 보드 사용 매뉴얼
Tera Term / COM port / 115200 8N1
ID601> id601_read 0
[CLI] id601_read <bank> <ic> <addr>
Bank: 0/omitted=list, 1=General, 2=Mirror
IC: 1 to daisy length
Addr: General 0x00-0x3F, Mirror 0x00-0x1E
ID601> id601_read 1 1 0x18
[CLI] Successfully read from ID601 General register. (IC: 1, Addr: 24, Data: 799, 0x31F)
ID601> id601_read 2 1 0x00
[CLI] Successfully read from ID601 Mirror register. (IC: 1, Addr: 0, Data: 257, 0x101)
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 6
레지스터 쓰기와 확인
아래 주소·값은 명령 형식 예시입니다. 지정된 구동 조건에 맞춰 변경합니다.
쓰기 후 같은 주소를 읽어 적용 결과를 확인합니다.
ID601 TEST Board / 고객사 보드 사용 매뉴얼
Tera Term / COM port / 115200 8N1
ID601> id601_write 0
[CLI] id601_write <bank> <ic> <addr> <data>
Bank: 0/omitted=list, 1=General, 2=Mirror
IC: 1 to daisy length
Addr: General 0x00-0x3F, Mirror 0x00-0x1E
Data: 0x000-0xFFF (decimal or 0x hex)
ID601> id601_write 1 1 0x05 0xfff
[CLI] Successfully wrote to ID601 General register. (IC: 1, Addr: 5, Data: 4095, 0xFFF )
ID601> id601_read 1 1 0x05
[CLI] Successfully read from ID601 General register. (IC: 1, Addr: 5, Data: 4095, 0xFFF)
테라텀 표시 예시
입력된 bank에 따라 ADDR_EXT는 자동으로 전환됩니다.
TESTMODE 진입은 별도 제어가 필요합니다.
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 7
동기 명령과 작업 종료
id601_command 0은 목록 표시, 1은 SYNC 생성, 2는 ID 생성입니다.
종료 시 VCC를 끄고, reset 후에는 board_type 2 를 다시 설정합니다.
테라텀 표시 예시
실제 장비 캡처가 아닌
코드 출력 기반 재구성입니다.
긴 줄은 줄바꿈했으며
일부 중간 로그는 생략했습니다.
레지스터 값은 예시입니다.
ID601 TEST Board / 고객사 보드 사용 매뉴얼
Tera Term / COM port / 115200 8N1
ID601>id601_command 1
[CLI] ID601 syncgen command executed.
ID601>id601_power 1 0
[CLI] ID601 VCC turned off.
ID601>reset
System resetting...
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 8
오류 대응과 작업 종료
ID601 TEST Board / 간단 사용 매뉴얼
10
화면 출력 또는 통신이 없을 때
COM 포트와 115200 / 8N1 설정, 보드 전원·배선을 확인합니다.
필요 시 보드를 재기동하고 시작 배너의 버전을 확인합니다.
통신 오류 또는 값이 다를 때
board_type이 MOBIS인지 확인하고 VCC·시료 접촉·배선을 확인합니다.
설정한 daisy 명령어를 확인합니다.
문의 시 FW Version과 FW Git Rev, 재현 절차, 전체 로그를 전달합니다.
Notes: Source: current FW/App/User/App/Src/cli.c command table and cli_cmd_function_* handlers; drv_gpio.c power handling. Verified 2026-10-22. First selector 0 or omission displays usage; second and later zero-valued states/addresses/data remain valid. CLI power target: 1=VCC, 2=VLED; register bank selector: 1=General, 2=Mirror. Terminal examples are reconstructed from code, with wrapping and omitted intermediate logs, not hardware captures. Current cli_help implementation does not yet add blank lines between command entries.

## Slide 9
펌웨어 버전과 문의 정보
시작 배너의 식별 정보
FW Version: v1.0.0 FW Git Rev: <배포 파일의 커밋 해시>
Build Date, FW Log Level, Board Type, ID601 Daisy도 함께 기록합니다.
문제 발생 시 전달할 자료
CLI 초기 배너, 명령 전달 순서, 연결 IC 수와 전원 조건을 전달합니다.
ID601 TEST Board / 간단 사용 매뉴얼
11
Notes: Source: FW/App/User/App/Src/cli.c: cli_print_banner; FW/Build/prebuild.py; FW/Build/postbuild.py. Firmware version: version.h = 1.0.0. Filename is the user-provided release example, not the current source hash.