## Slide 1: XC24 Trimming & OTP prog.
Last update : 2025 - 05 - 09

## Slide 2: Trimming registers
Trimming register 는 Mirror 1,2 ( ‘hF5, ‘hF6 ) 에
위치하며 설정할 수 있는 parameter 는 OSC_FCTL,
VCTL_LDO , DAC_GAIN , DAC_OFS 이다.
2. 해당 register 를 설정하기 위해서는 먼저
OTP PROTECT Register (‘hF4) 를 0x0A5A 로 설정해야한다.

## Slide 3: Trimming register 설정 방법
Trimming register 는 Analog 회로에 설정하는 값이며 default 값에서 +/- 1 씩 변화를 주어 Analog 회로의 출력값이 목표치가 되면 되면 설정을 멈춘다.
+/- 1 변화에 따른 Analog 출력 값의 변화는 좌측표의 step 을 참조한다.

## Slide 4: OTP program sequence
Mirror1,2 Trimming
(‘hF5 , ‘hF6)
Mirror 1,2 register Fix
(‘hF5 , ‘hF6)
Protect disable
(‘hF4 : 0x0A5A)
OTP write
(‘hF3 : 0x0001)
XC reset
( power off  on )
Mirror1,2 Read Verify
(‘hF5 , ‘hF6)
Delay 1,000 clks
Delay 1ms
OTP program 을 위해서는 Mirror 1,2 의 Trimming 이 끝나 있어야 한다.
OTP write 는 ‘F3 번지를 0x0001 로 설정하면 시작된다.
설정이후에 clk 을 1,000 번 이상 입력하고나서 XC 의 Power 를 껐다가 킨다.
새로 전원이 인가된 XC 에서 Mirror 1,2 레지스터를 read 하여 Trimming 하여 Fix 한 값이 맞는지 확인한다.